A – Dimensionamento das Engrenagens

Trata-se de um sistema que tem um trem de engrenagens composto a qual é fornecido os valores de rotação inicial = 1750 rpm e rotação final = 292 rpm.
Com esses dados pode-se encontrar a relação de transmissão do sistema:

i = {n_1} over {n_2} -> i = { 1750 } over { 292 } -> i ≈ 6

essa é a relação de transmissão de todo o sistema. A fórmula genérica da relação de transmissão é:

i = {w_1}over{ w_2 }= { Z_2 }over{ Z_1 } = { n_1 }over { n_2 } = { R_2 }over{ R_1 } = { D_2 } over{ D_1 } = { T_2 } over { T_1 }

por se tratar de um sistema composto, a relação de transmissão de todo o sistema é a multiplicação entre a relação de transmissão do primeiro conjunto com a relação de transmissão do segundo conjunto, logo
i_total = i_A * i_B

Por essa razão será adotado iA = 2 e iB = 3.

A potência do motor foi fornecida P = 10000W.

Não foi dado no enunciado para qual aplicação o sistema será empregado, adotaremos que será aplicada em uma bomba em uma refinaria de petróleo que estará em operação durante 24 horas. Deseja-se que o equipamento tenha vida útil de pelo menos 10.000 horas.

Essas informações são importantes para definir qual será o fator de serviço a ser usado nos cálculos. Segundo a tabela contida na pagina 103 do livro do Sarkis podemos encontrar o fator de de serviço para o equipamento a ser empregado o sistema (figura abaixo). Portanto o fator de serviço (φ) = 1,25 .

Tabela 1 – Acionamento por motores elétricos ou turbinas (Sarkis – pg 103)

A primeira coluna diz respeito onde será aplicado, a segunda coluna é o fator de serviço para equipamentos que trabalharão por 10 horas e a última coluna diz respeito ao fator de serviço para equipamentos que trabalharão por 24 horas.

Como o equipamento irá trabalhar por 24 horas, será adotada um engrenagem feita com aço SAE 4340 que tem um resistência Brinell de 6000 MPa.

Tabela de Dureza Brinell (Sarkis – pg 98)

Por trata-se de uma engrenagem biapoiada será adotado o valor de 0.50 que é bem menor do que 1,2 para a relação entre largura da engrenagem e o diâmetro primitivo (b/d0)

Relação entre largura da engrenagem e diâmetro primitivo (Sarkis – pg 99)

Foi fornecido que o pinhão (Z1) tem 20 dentes, aplicando a relação de transmissão acha-se o números de dentes da coroa (Z2)

i_A = { Z_2 } over { Z_1 } -> Z_2 = Z_1 * i_A -> Z_2 = 20*2 -> Z_2 = 40

Para encontrar o fator de forma, utiliza-se a tabela abaixo.

Fator de forma (Sarkis – pg 102)

O pinhão tem 20 dentes, e esse número não se encontra na tabela, para isso é preciso fazer interpolação pegando-se os valores entre 18 dentes e 21 dentes.

incremento = { 3,5 - 3,3 } over{ 3 } = 0,0667

Verifica-se que quanto maior o número de dentes, menor é o fator, por isso iremos diminuir o incremento em cada posição.

q_19 = 3,50 - 0.0667 -> q_19 = 3,43
q_20 = 3,43 - 0.0667 -> q_20 = 3,37

Portanto será usado como fator de forma (q) = 3,37

Adotaremos também o ângulo pressão α = 20º

Dimensionamento

1) Torque no pinhão (Mt):

M_T={ 30.P }over{ %pi .n}-> M_T = { 30.10000 } over{ %pi 1750 } -> M_T = 54,56741 Nm -> M_T = 54567,41 Nmm

2) Fator de durabilidade (W):

W= { 60.n.h } over{ 10^6 } -> W = { 60.1750.10000 }over{ 10^6 } -> W = 1050

W^{1/6}= nroot{6}{W} -> W^{1/6}= nroot{6}{1050} -> W^{1/6} = 3,19

3) Cálculo da Pressão (Padm):

P_adm = { 0,487 . HB }over{ W^{1/6} } -> P_adm = { 0,487 . 6000 }over{ 3,19 } -> P_adm = 916,53 MPa

4) Cálculo do volume mínimo:

b_1 d^2_o1 = 5,72.10^5.{ M_T }over{ P_adm^2 }.{ i +-1 }over{ i+-0,14 }.φ

b_1 d^2_o1 = 5,72.10^5.{ 54567,41 }over{ 916,53^2 }.{ 2+1 }over{ 2+0,14 }.1,25 -> b_1 d^2_o1 = 65110,28 mm^3

5) Módulo do engrenamento:

b_1 d^2_o1 = 65110,28 (I)

{b_1}over{ d_o1} = 0,5 -> b_1 = 0,5 . d_o1 (II)

Substituindo (II) em (I) tem-se:
0,5 d_o1 . d^2_o1 = 65110,28 -> d^3_o1 = { 65110,28 }over{ 0,5 } -> d_o1 = 50,69 mm

m = { d_o1 }over{ Z_1 } -> m={ 50,69 }over{ 20 } -> m = 2,53 mm

Por meio da DIN 780 fixa-se o módulo da engrenagem em:
mn = 2,50 mm

6) Recálculo do diâmetro primitivo do pinhão

d_o1n = m_n . Z_1 -> d_o1n = 2,50 .20 -> d_o1n =50 mm

7) Largura do pinhão

b_1 d^2_o1 = 65110,28 -> b_1 = {65110,28}over{ d^2_o1 } -> b_1 = { 65110,28 }over{ 50^2 } -> b_1 = 26,04 mm

8) Verificando se a engrenagem irá aguentar a força exercida no pé do dente:

Força Tangencial:
F_T = { 2 . M_T1 }over{ d_o1n } -> F_T = { 2.54567,41 }over{ 50 } -> F_T = 2182,70N

Tensão máxima (lembrando que Ft = 2182,70; q20 = 3,37; φ = 1,25; b1 = 26,04; e mn = 2,50):
σ_MAX = { F_T . q . φ }over{ b_1 .m_n } geslant σ_adm

σ_MAX = { 2182,70 . 3,37 . 1,25 }over{ 26,04 .2,5 } -> σ_MAX = 141,24 MPa

9) Analisando se o dimensionamento atende a especificação.
Conforme tabela abaixo de Tensões ideais, o aço escolhido (SAE 4340) suporta até 170 MPa. Como a engrenagem projetada irá suportar uma tensão de até 141,24 MPa, ela atende às especificações.

Tensões ideais dos materiais (Sarkis – pg 110)

Conclui-se que as engrenagens com as especificações abaixo atenderá os requisitos do sistema.

Características geométricas do 1º par de engrenagens
Formulário	Pinhão (mm)	Coroa (mm)
Módulo normalizado DIN 780	mn = 2,50	mn = 2,50
Passo to = mn . π	to = 2,5 . π ≈ 7,85	to = 2,5 . π ≈ 7,85
Vão entre os dentes no primitivo (folga nula no flanco) / l_o = { t_o }over{ 2 }	l_o = { 7,85 }over{ 2 } = 3,93	l_o = { 7,85 }over{ 2 } = 3,93
Altura da cabeça do dente hk = mn	hk = 2,50	hk = 2,50
Altura do pé do dente hf = 1,2.mn	hf = 1,2 . 2,50 = 3,00	hf = 1,2 . 2,50 = 3,00
Altura comum do dente h = 2.mn	h = 2 . 2,5 = 5	h = 2 . 2,5 = 5
Altura total do dente hz = 2,2.mn	hz = 2,2 . 2,5 = 5,5	hz = 2,2 . 2,5 = 5,5
Espessura do dente no primitivo (folga nula no flanco) / S_o = { t_o }over{ 2 }	S_o = { 7,85 }over{ 2 } = 3,93	S_o = { 7,85 }over{ 2 } = 3,93
Folga da cabeça Sk = 0,2.mn	Sk = 0,2 . 2,5 = 0,5	Sk = 0,2 . 2,5 = 0,5
Diâmetro primitivo do = mn.Z	do1 = mn.Z1 / do1 = 2,5 . 20 = 50	do2 = mn.Z2 / do2 = 2,5 . 40 = 100
Diâmetro de base dg = do . cos α	dg1 = do1 . cos α / dg1 = 50 . cos 20 = 46,98	dg2 = do2 . cos α / dg2 = 100 . cos 20 = 93,97
Diâmetro interno df = do – 2,4 . mn	df1 = do1 – 2,4 . mn / df1 = 50 – 2,4 . 2,5 = 44	df2 = do2 – 2,4 . mn / df2 = 100 – 2,4 . 2,5 = 94
Diâmetro externo dk = do + 2 . mn	dk1 = do1 + 2 . mn / dk1 = 50 + 2 . 2,5 = 55	dk2 = do2 + 2 . mn / dk2 = 100 + 2 . 2,5 = 105
Distância entre centros / C_c = { d_o1 + d_o2 } over{ 2 } = { 50 + 100 }over{ 2 } -> C_c = 75
Largura das engrenagens / b1 = b2 = 26,04

A – Dimensionamento do eixo de entrada
O material usado nas engrenagens nem sempre é o mesmo usado nos eixos. Para esse caso, será usado o aço ABNT/SAE 1035 cujas tensões admissíveis são:
σfadm = 50 MPa (Tensão admissível de flexão)
τtadm = 40 MPa (Tensão admissível de tensão)
A distância entre o mancal e o centro do pinhão é de 100 mm e do centro do pinhão até o outro mancal também é de 100 mm.
Trata-se de um eixo maciço.
Será necessário resgatar as informações adquiridas no dimensionamento da engrenagem como Torque do Pinhão (MT), Força Tangencial (FT) e diâmetro primitivo (do).
MT = 54.567,41 Nmm
FT = 2.182,7 N
do = 50 mm

1) Calculando a Força Radial (Fr)
F_r = F_T . tgα
F_r = 2182,70 . tg20º -> F_r = 794,44N

2) Encontrando a Força Resultante (Fn)
F_n = sqrt{F_T^2 + F_r^2}
F_n = sqrt{2182,70^2 + 794,44^2} -> F_n = 2322,78N

3) Momento Fletor Resultante (Mr)
Como a transmissão está construída com um único par de engrenagem e está no centro do eixo (100 mm de cada mancal). A resolução segue a ilustraçao abaixo:

Observe que as forças de apoio (FA e FB) são semelhantes.
O diagrama abaixo mostra o Diagrama de Esforço Cortante e o Diagrama de Momento Fletor. O momento máximo está no centro do eixo, logo

M_r = F_A . 100
M_r = 1161,39 . 100
M_r = 116139 Nmm

4) Momento ideal (Mi). Para calculo do momento ideal é importante calcular o Coeficiente de Bach que é:
a = {σ_fadm}over{ τ_tadm} -> a = { 50 }over{ 40 } -> a = 1,25
a fórmula do momento ideal é:
M_i = sqrt{M_r^2 + ({a}over{2}.M_T)^2}
M_i = sqrt{116139^2 + ({1,25}over{2}.54567,41)^2}
M_i = 121042,94 Nmm
5) Fator de Forma do eixo (b)
Se o eixo for maciço → b = 1
Se o eixo for vazado → b = { 1 }over{ 1 - ({d}over{D})^4}
6) Diâmetro do eixo.
Segundo Sarkis
d geslant 2,17 nroot{3}{{ b.M_i }over{σ_fadm}}
d geslant 2,17 nroot{3}{{ 1 . 121042,94 }over{50}} -> d geslant 29,13 mm
Conclusão: O eixo de entrada terá um diâmetro de 30 mm.