## Slide 1: Universidade Estácio de Sá
Dimensionamento de engrenagens

## Slide 2: Introdução
Engrenagens são elementos de transmissão de potência muito utilizados, combinando alta eficiência, alto tempo de serviço com pouca necessidade de manutenção, custo de produção razoável e capacidade de torque relativamente alta em um tamanho compacto. Devido à variedade de tipos de engrenagens, pode-se transmitir movimento entre eixos paralelos, não-paralelos e interceptantes.

## Slide 3: Problema Proposto
Dimensionar e projetar o eixo de entrada e a engrenagem A de uma caixa de redução que será aplicada em uma bomba de refinaria de petróleo que estará em operação durante 24 horas.

## Slide 4: Relação de transmissão
Tomamos como primeiro passo, encontrar a relação de transmissão , cuja fórmula genérica é:
Por se tratar de um sistema que tem um trem de engrenagens composto o qual são fornecidos os valores de rotação inicial de 1750 rpm e rotação final de 292 rpm, encontramos a seguinte relação de transmissão:
a relação de transmissão de todo o sistema é a multiplicação entre a relação de transmissão do primeiro conjunto com a relação de transmissão do segundo conjunto, logo:
Por essa razão será adotado iA = 2 e iB = 3.

## Slide 5: Fator de serviço
Como nossa caixa de redução será aplicada em uma bomba de uma refinaria de petróleo, que estará em operação durante 24 horas, deseja-se que o equipamento tenha vida útil de pelo menos 10.000 horas. Esses dados são importantes para definir qual será o fator de serviço a ser usado nos cálculos. Segundo a tabela contida na pagina 103 do livro do Sarkis podemos encontrar o fator de serviço para o equipamento a ser empregado o sistema (figura abaixo). Portanto o fator de serviço (φ) = 1,25.
A primeira coluna diz respeito onde será aplicado, a segunda coluna é o fator de serviço para equipamentos que trabalharão por 10 horas e a última coluna diz respeito ao fator de serviço para equipamentos que trabalharão por 24 horas.

## Slide 6: Dureza Brinell
Como o equipamento irá trabalhar por 24 horas, será adotada um engrenagem feita com aço SAE 4340 que tem um resistência Brinell de 6000 MPa.

## Slide 7: Relação entre largura e largura e diâmetro primitivo
Por trata-se de uma engrenagem bi apoiada será adotado o valor de 0,50 que é bem menor do que 1,2 para a relação entre largura da engrenagem e o diâmetro primitivo (b/d0)
Foi fornecido que o pinhão (Z1) tem 20 dentes, aplicando a relação de transmissão acha-se o números de dentes da coroa (Z2)

## Slide 8: Fator de forma
Para encontrar o fator de forma, utiliza-se a tabela abaixo:

## Slide 9: Fator de forma
O pinhão tem 20 dentes, e esse número não se encontra na tabela, para isso é preciso fazer interpolação pegando-se os valores entre 18 dentes e 21 dentes.
Verifica-se que quanto maior o número de dentes, menor é o fator, por isso iremos diminuir o incremento em cada posição.
Portanto será usado como fator de forma (q) = 3,37
Adotaremos também o ângulo pressão α = 20º

## Slide 10: Dimensionamento
Torque no pinhão (Mt):
Fator de durabilidade (W):
Cálculo da Pressão (Padm):
Cálculo do volume mínimo:

## Slide 11: Dimensionamento
Módulo do engrenamento:
  (I)
  (II)
Substituindo (II) em (I) tem-se:
Por meio da DIN 780 fixa-se o módulo da engrenagem em:
  mn = 2,50 mm

## Slide 12: Dimensionamento
Recálculo do diâmetro primitivo do pinhão
Largura do pinhão

## Slide 13: Dimensionamento
Verificando se a engrenagem irá aguentar a força exercida no pé do dente:
Força Tangencial:
Tensão máxima (lembrando que Ft = 2182,70; q20 = 3,37; φ = 1,25; b1 = 26,04; e mn = 2,50):

## Slide 14: Análise do resultado
Analisando se o dimensionamento atende a especificação. Conforme tabela abaixo de Tensões ideais, o aço escolhido (SAE 4340) suporta até 170 MPa. Como a engrenagem projetada irá suportar uma tensão de até 141,24 MPa, ela atende às especificações.
Conclui-se que as engrenagens com as especificações abaixo atenderá os requisitos do sistema.